## Slide 1: Aula 7 MEIO SOMADOR E SOMADOR COMPLETO
Projeto de Ensino
Material didático para lógica digital I: circuitos combinacionais
Bolsista: Everaldina Guimarães Barbosa
Orientador: César Alberto Bravo Pariente

## Slide 2: Sumário
Aritmética binária: Adição . 3
Meio Somador
  2.1. Introdução ........................... 8
  2.2. Circuito combinacional ....... 9
  2.3. Simulação ........................... 11
Somador Completo
  3.1. Introdução ........................... 12
  3.2. Circuito combinacional ....... 13
  3.3. Simulação ........................... 15
  3.4. A partir de “Meio Somador” 17
  3.5. Adição de 4 bits .................. 31
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........... 33

## Slide 3: Aritmética binária: Adição
No sistema decimal, é possível fazer 100 operações de adição distintas, já que possui 10 dígitos. Se levado em conta a comutatividade, esse número cai para 55.
O quadro ao lado ilustra o resultado das somas entre os 10 dígitos do sistema decimal.
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

## Slide 4: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0
        0 + 1
        1 + 0
        1 + 1

## Slide 5: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0
        0 + 1
        1 + 0
        1 + 1
0
+ 0

## Slide 6: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0
        0 + 1
        1 + 0
        1 + 1
0
+ 0
0

## Slide 7: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1
        1 + 0
        1 + 1
0
+ 0
0

## Slide 8: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1
        1 + 0
        1 + 1
0
+ 1

## Slide 9: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1
        1 + 0
        1 + 1
0
+ 1
1

## Slide 10: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0
        1 + 1
0
+ 1
1

## Slide 11: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0
        1 + 1
1
+ 0

## Slide 12: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0
        1 + 1
1
+ 0
1

## Slide 13: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0 = 1
        1 + 1
1
+ 0
1

## Slide 14: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0 = 1
        1 + 1
1
+ 1

## Slide 15: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0 = 1
        1 + 1
Na adição 12 + 12 o resultado é zero e “vai um” para a casa logo à esquerda. Esse “um” é chamado de transporte (carry).
1
+ 1

## Slide 16: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0 = 1
        1 + 1
Na adição 12 + 12 o resultado é zero e “vai um” para a casa logo à esquerda. Esse “um” é chamado de transporte (carry).
1
+ 1
0
1

## Slide 17: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0 = 1
        1 + 1
Na adição 12 + 12 o resultado é zero e “vai um” para a casa logo à esquerda. Esse “um” é chamado de transporte (carry).
1
+ 1
1 0
1

## Slide 18: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0 = 1
        1 + 1
Na adição 12 + 12 o resultado é zero e “vai um” para a casa logo à esquerda. Esse “um” é chamado de transporte (carry).
1
+ 1
1 0
1

## Slide 19: Aritmética binária: Adição
No sistema numérico binário há apenas quatro combinações possíveis na adição, são elas:
        0 + 0 = 0
        0 + 1 = 1
        1 + 0 = 1
        1 + 1 = 10
Na adição 12 + 12 o resultado é zero e “vai um” para a casa logo à esquerda. Esse “um” é chamado de transporte (carry).
1
+ 1
1 0
1

## Slide 20: Meio Somador – Introdução
Utilizando essas noções de adição entre dois bits, é possível criar um circuito combinacional que corresponda a tal operação.
Na tabela ao lado estão as possíveis combinações aditivas de dois bits A e B, a saída (S) e o transporte de saída (Ts).
O transporte de saída representa o bit carry da soma. Ele só é verdadeiro na soma 12 + 12.
A | B | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 21: Meio Somador – Circuito Combinacional
Analisando a tabela verdade da operação é possível obter a expressão para cada saída.
A saída (S) possui a mesma tabela verdade da operação A XOR B. Logo:
O Ts só é verdadeiro quando os dois bits de entrada são verdadeiros, então podemos concluir que:
A | B | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 22: Meio Somador – Circuito Combinacional
Analisando a tabela verdade da operação é possível obter a expressão para cada saída.
A saída (S) possui a mesma tabela verdade da operação A XOR B. Logo:
O Ts só é verdadeiro quando os dois bits de entrada são verdadeiros, então podemos concluir que:
A | B | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
S = A Ꚛ B

## Slide 23: Meio Somador – Circuito Combinacional
Analisando a tabela verdade da operação é possível obter a expressão para cada saída.
A saída (S) possui a mesma tabela verdade da operação A XOR B. Logo:
O Ts só é verdadeiro quando os dois bits de entrada são verdadeiros, então podemos concluir que:
A | B | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
S = A Ꚛ B
Ts = A.B

## Slide 24: Meio Somador – Circuito Combinacional
Isso também poderia ser percebido com a ajuda dos mapas de Karnaugh correspondentes.
A | B | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
 |  | B
 | 0 | 1
 | 1 | 0
 |  | B
 | 0 | 1
 | 1 | 0
S
 |  | B
 | 0 | 0
 | 0 | 1
 |  | B
 | 0 | 0
 | 0 | 1
Ts

## Slide 25: Meio Somador – Circuito Combinacional
Isso também poderia ser percebido com a ajuda dos mapas de Karnaugh correspondentes.
A | B | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
 |  | B
 | 0 | 1
 | 1 | 0
 |  | B
 | 0 | 1
 | 1 | 0
S
 |  | B
 | 0 | 0
 | 0 | 1
 |  | B
 | 0 | 0
 | 0 | 1
Ts

## Slide 26: Meio Somador – Circuito Combinacional
Isso também poderia ser percebido com a ajuda dos mapas de Karnaugh correspondentes.
A | B | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
 |  | B
 | 0 | 1
 | 1 | 0
 |  | B
 | 0 | 1
 | 1 | 0
S
 |  | B
 | 0 | 0
 | 0 | 1
 |  | B
 | 0 | 0
 | 0 | 1
Ts
Ts = A.B
S =
S =

## Slide 27: Meio Somador – Simulação
Abaixo a simulação do circuito “Meio Somador” e sua versão encapsulada.
Disponível em: https://circuitverse.org/users/166835/projects/somador-929841eb-6954-4a67-8643-d3a1ac3b5c3c
S = Ts = A.B
Componente encapsulado

## Slide 28: Somador Completo – Introdução
O “Meio Somador” faz a adição de dois bits. Porém, para um caso geral, em uma soma são necessárias três entradas: os dois bits que serão somados e o transporte de entrada.
Caso não haja carry, o transporte de entrada (Te) será igual a “zero”. Se houver, o Te será igual “um”.
Ao lado a tabela verdade da adição de A, B e Te .
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 29: Somador Completo – Circuito Combinacional
É possível obter a expressão de saída com o auxílio do mapa de Karnaugh abaixo:
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
S

## Slide 30: Somador Completo – Circuito Combinacional
É possível obter a expressão de saída com o auxílio do mapa de Karnaugh abaixo:
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
S

## Slide 31: Somador Completo – Circuito Combinacional
É possível obter a expressão de saída com o auxílio do mapa de Karnaugh abaixo:
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
S

## Slide 32: Somador Completo – Circuito Combinacional
É possível obter a expressão de saída com o auxílio do mapa de Karnaugh abaixo:
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
S

## Slide 33: Somador Completo – Circuito Combinacional
É possível obter a expressão de saída com o auxílio do mapa de Karnaugh abaixo:
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
S

## Slide 34: Somador Completo – Circuito Combinacional
É possível obter a expressão de saída com o auxílio do mapa de Karnaugh abaixo:
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Te |  | 
S

## Slide 35: Somador Completo – Circuito Combinacional
O mapa de Karnaugh abaixo é utilizado para se obter a expressão do “Transporte de saída” da tabela.
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | B | 
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | Te |  | 
 |  |  | B | 
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | Te |  | 
Ts

## Slide 36: Somador Completo – Circuito Combinacional
O mapa de Karnaugh abaixo é utilizado para se obter a expressão do “Transporte de saída” da tabela.
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | B | 
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | Te |  | 
 |  |  | B | 
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | Te |  | 
Ts

## Slide 37: Somador Completo – Circuito Combinacional
O mapa de Karnaugh abaixo é utilizado para se obter a expressão do “Transporte de saída” da tabela.
A | B | Te | S | Ts
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | B | 
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | Te |  | 
 |  |  | B | 
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | Te |  | 
Ts

## Slide 38: Somador Completo – Simulação
A seguir a simulação do circuito combinacional do “Somador Completo”:
Disponível em: https://circuitverse.org/users/166835/projects/somador-929841eb-6954-4a67-8643-d3a1ac3b5c3c

## Slide 39: Somador Completo – Simulação
Versão encapsulada:
Disponível em: https://circuitverse.org/users/166835/projects/somador-929841eb-6954-4a67-8643-d3a1ac3b5c3c

## Slide 40: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
O “Meio Somador” faz a adição de dois bits, sem a presença do bit de carry, porém é possível combinar mais de um componente “Meio Somador” de forma que ele funcione como “Somador Completo”.
Para isso podemos analisar as saídas do “Meio Somador” e do “Somador Completo”.
Somador completo
Meio Somador

## Slide 41: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Observando o Transporte de saída do “Somador Completo”, é possível fazer algumas operações booleanas.
Somador completo

## Slide 42: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Observando o Transporte de saída do “Somador Completo”, é possível fazer algumas operações booleanas.
Somador completo

## Slide 43: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Observando o Transporte de saída do “Somador Completo”, é possível fazer algumas operações booleanas.
Somador completo

## Slide 44: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Observando o Transporte de saída do “Somador Completo”, é possível fazer algumas operações booleanas.
Somador completo

## Slide 45: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Observando o Transporte de saída do “Somador Completo”, é possível fazer algumas operações booleanas.
Somador completo

## Slide 46: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
A saída S, equivale à operação XOR das duas entradas.
Tendo dois Meio Somadores, MS1 e MS2. Se alimentarmos no MS2, a entrada A, com a saída de MS1 e, a entrada B, com o Transporte de Entrada, teremos:
MS1
MS2

## Slide 47: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
A saída S, equivale à operação XOR das duas entradas.
Tendo dois Meio Somadores, MS1 e MS2. Se alimentarmos no MS2, a entrada A, com a saída de MS1 e, a entrada B, com o Transporte de Entrada, teremos:
MS1
MS2

## Slide 48: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
A saída S, equivale à operação XOR das duas entradas.
Tendo dois Meio Somadores, MS1 e MS2. Se alimentarmos no MS2, a entrada A, com a saída de MS1 e, a entrada B, com o Transporte de Entrada, teremos:
MS1
MS2

## Slide 49: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
A saída S, equivale à operação XOR das duas entradas.
Tendo dois Meio Somadores, MS1 e MS2. Se alimentarmos no MS2, a entrada A, com a saída de MS1 e, a entrada B, com o Transporte de Entrada, teremos:
MS1
MS2

## Slide 50: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Com isso é possível aplicar a equivalência de portas Ts encontrada anteriormente.
MS1
MS2

## Slide 51: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Com isso é possível aplicar a equivalência de portas Ts encontrada anteriormente.
MS1
MS2

## Slide 52: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Com isso é possível aplicar a equivalência de portas Ts encontrada anteriormente.
MS1
MS2

## Slide 53: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Com isso é possível aplicar a equivalência de portas Ts encontrada anteriormente.
MS1
MS2

## Slide 54: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Com isso é possível aplicar a equivalência de portas Ts encontrada anteriormente.
MS1
MS2

## Slide 55: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Com isso é possível aplicar a equivalência de portas Ts encontrada anteriormente.
MS1
MS2

## Slide 56: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Com isso é possível aplicar a equivalência de portas Ts encontrada anteriormente.
MS1
MS2

## Slide 57: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Com isso é possível aplicar a equivalência de portas Ts encontrada anteriormente.
MS1
MS2

## Slide 58: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Com isso é possível aplicar a equivalência de portas Ts encontrada anteriormente.
MS1
MS2

## Slide 59: Somador Completo – A partir de “Meio Somador”
Então temos por fim o “Somador Completo” por meio de “Meio Somador”.
Disponível em: https://circuitverse.org/users/166835/projects/somador-929841eb-6954-4a67-8643-d3a1ac3b5c3c

## Slide 60: Somador Completo – Adição de 4 bits
Os circuitos até aqui somam apenas um bit, obtendo a saída e o carry.
É possível somar mais de um bit, nesse caso o Transporte de entrada recebe o carry de saída de outro “Somador Completo”. Com exceção do primeiro “Somador Completo” que tem 0 como Transporte de entrada.
. . .

## Slide 61: Somador Completo – Adição de 4 bits
Ao lado, o circuito para a adição de 4 bits.
Na imagem a soma:
Disponível em: https://circuitverse.org/users/166835/projects/somador-929841eb-6954-4a67-8643-d3a1ac3b5c3c
0 0 1 1
+ 0 0 1 1
0 0 1 1 0
1
1

## Slide 62: Referências Bibliográficas
IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. Elementos de Eletrônica Digital. 40. ed. São Paulo: Érica, 2008.
TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 12. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book.
NELSON, Victor P. et al. Digital logic circuit analysis and design. 1. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1995.