## Slide 1: Aula 2 PORTAS LÓGICAS E ÁLGEBRA BOOLEANA
Projeto de Ensino
Material didático para lógica digital I: circuitos combinacionais
Bolsista: Everaldina Guimarães Barbosa
Orientador: César Alberto Bravo Pariente

## Slide 2: Sumário
PORTAS LÓGICAS
  1.1. Porta NOT/NAO .................. 4
  1.2. Porta AND/E ....................... 5
  1.3. Porta NAND/NAO-E ........... 6
  1.4. Porta OR/OU ....................... 7
  1.5. Porta NOR/NAO-OU .......... 8
  1.5. Porta XOR/OU-EXCLUSIVO ..................................................... 9
  1.5. Porta XNOR/COINCIDENCIA ..................................................... 10
ÁLGEBRA BOOLEANA
  2.1. Introdução ............................ 11
  2.2. Postulados da complementação ..................................................... 12
  2.1. Postulados da adição ............ 14
  2.2. Postulados da multiplicação. 19
  2.3. Grupo ................................... 24
  2.4. Propriedades ......................... 28
    2.4.1 Comutativa ................... 29
    2.4.2 Associativa ................... 30
    2.4.3 Distributiva .................. 31

## Slide 3: Sumário
  2.5. Teorema de De Morgan ....... 35
  2.6. Quadro resumo .................... 43
  2.7. Identidades Auxiliares ........ 44
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........... 50

## Slide 4: Portas Lógicas – Porta NOT ou NÃO
Tabela verdade
Representação
A porta NOT retorna o inverso do valor de entrada.
É uma operação unária com apenas uma entrada.
A operação NOT A pode ser representada algebricamente como ou A’.
A | S =
0 | 1
1 | 0
A | 
0 | 1
1 | 0
A
Saída

## Slide 5: Portas Lógicas – Porta AND ou E
A porta AND retorna verdadeiro se todos os valores de entrada são verdadeiros.
A operação A AND B pode ser representada algebricamente como A.B ou AB.
A | B | S = AB
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A
B
Saída
A
B
C
Saída
Tabela verdade
Representação

## Slide 6: Portas Lógicas – Porta NAND ou NAO-E
A porta NAND retorna falso apenas quando todas as entradas são verdadeiras. É o inverso do AND.
A operação de A NAND B pode ser representada algebricamente como .
A | B | S =
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A
B
Saída
A
B
C
Saída
Tabela verdade
Representação

## Slide 7: Portas Lógicas – Porta OR / OU
A porta OR retorna verdadeiro se algum dos valores de entrada é verdadeiro.
A operação de A OR B pode ser representada algebricamente como A + B.
A | B | S = A + B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
A
B
Saída
A
B
C
Saída
Tabela verdade
Representação

## Slide 8: Portas Lógicas – Porta NOR / NAO-OU
A porta NOR retorna verdadeiro se nenhuma entrada for verdadeira. É o inverso do OR.
A operação de A NOR B pode ser representada algebricamente como .
A | B | S =
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A | B | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A
B
Saída
A
B
C
Saída
Tabela verdade
Representação

## Slide 9: Portas Lógicas – Porta XOR / OU EXCLUSIVO
A porta XOR retorna verdadeiro quando um número ímpar de entradas são verdadeiras. Para duas entradas o XOR é verdadeiro se as entradas forem diferentes.
A operação de A XOR B pode ser representada algebricamente como A Ꚛ B.
A | B | S = A Ꚛ B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A
B
Saída
A
B
C
Saída
Tabela verdade
Representação

## Slide 10: Portas Lógicas – Porta XNOR / COINCIDENCIA
Tabela verdade
A porta XNOR retorna verdadeiro quando há um número par de entradas verdadeiras. Com duas entradas o XNOR é verdadeiro quando as entradas são iguais.
A operação de A XNOR B pode ser representada algebricamente como A ʘ B.
A | B | S = A ʘ B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A
B
Saída
A
B
C
Saída
Representação

## Slide 11: Álgebra Booleana – Introdução
A álgebra booleana correlaciona teoremas algébricos comuns para manipulação de expressões booleanas.
Expressão booleana é uma sentença matemática na qual os termos são variáveis booleanas, de forma que essas variáveis (representadas por letras) podem ter apenas valores binários 0 ou 1.
Além disso, a álgebra booleana por definição é um sistema fechado, complementar e distributivo. Tendo como operadores: . e +, que representam respectivamente o AND e o OR.
O uso de teoremas e postulados da álgebra booleana ajuda na simplificação de expressões booleanas na eletrônica.

## Slide 12: Álgebra Booleana – Postulados da complementação
Esse postulado mostra a existência do complemento e também demonstra as regras de complementação desse sistema algébrico.
será o complemento de A.
Se A = 0
Se A = 1
O negado corresponde à porta lógica NOT.

## Slide 13: Álgebra Booleana – Postulados da complementação
Esse postulado mostra a existência do complemento e também demonstra as regras de complementação desse sistema algébrico.
será o complemento de A.
Se A = 0

= 1
Se A = 1
O negado corresponde à porta lógica NOT.

## Slide 14: Álgebra Booleana – Postulados da complementação
Esse postulado mostra a existência do complemento e também demonstra as regras de complementação desse sistema algébrico.
será o complemento de A.
Se A = 0

= 1
Se A = 1

= 0
O negado corresponde à porta lógica NOT.

## Slide 15: Álgebra Booleana – Postulados da complementação
Desse postulado podemos ainda concluir a seguinte identidade:
Essa identidade pode ser percebida ao analisar a seguinte tabela verdade:
A |  | 
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
A |  | 
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1

## Slide 16: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de variáveis booleanas representa a porta lógica OU.
Na adição, em álgebra booleana temos que:
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 1
Através dessas regras é possível estabelecer algumas outras identidades.
Notes: .

## Slide 17: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de qualquer variável booleana A à zero, resulta no próprio A.
A + 0 = A
Como o ‘+’ equivale a operação OR, se A for falso:
Se A for verdadeiro:
De mesma forma se vale para a operação 0 + A = A.
A OR 0 =
A OR 0 =
Notes: .

## Slide 18: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de qualquer variável booleana A à zero, resulta no próprio A.
A + 0 = A
Como o ‘+’ equivale a operação OR, se A for falso:
Se A for verdadeiro:
De mesma forma se vale para a operação 0 + A = A.
A OR 0 = 0 OR 0
A OR 0 =
Notes: .

## Slide 19: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de qualquer variável booleana A à zero, resulta no próprio A.
A + 0 = A
Como o ‘+’ equivale a operação OR, se A for falso:
Se A for verdadeiro:
De mesma forma se vale para a operação 0 + A = A.
A OR 0 = 0 OR 0 = 0
A OR 0 =
Notes: .

## Slide 20: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de qualquer variável booleana A à zero, resulta no próprio A.
A + 0 = A
Como o ‘+’ equivale a operação OR, se A for falso:
Se A for verdadeiro:
De mesma forma se vale para a operação 0 + A = A.
A OR 0 = 0 OR 0 = 0 = A
A OR 0 =
Notes: .

## Slide 21: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de qualquer variável booleana A à zero, resulta no próprio A.
A + 0 = A
Como o ‘+’ equivale a operação OR, se A for falso:
Se A for verdadeiro:
De mesma forma se vale para a operação 0 + A = A.
A OR 0 = 0 OR 0 = 0 = A
A OR 0 = 1 OR 0
Notes: .

## Slide 22: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de qualquer variável booleana A à zero, resulta no próprio A.
A + 0 = A
Como o ‘+’ equivale a operação OR, se A for falso:
Se A for verdadeiro:
De mesma forma se vale para a operação 0 + A = A.
A OR 0 = 0 OR 0 = 0 = A
A OR 0 = 1 OR 0 = 1
Notes: .

## Slide 23: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de qualquer variável booleana A à zero, resulta no próprio A.
A + 0 = A
Como o ‘+’ equivale a operação OR, se A for falso:
Se A for verdadeiro:
De mesma forma se vale para a operação 0 + A = A.
A OR 0 = 0 OR 0 = 0 = A
A OR 0 = 1 OR 0 = 1 = A
Notes: .

## Slide 24: Álgebra Booleana – Postulados da adição
Já a adição de uma variável booleana à 1, resulta em 1. Visto que, na tabela verdade do OR basta um dos operandos ser verdadeiro para um resultado verdadeiro.
A + 1 = 1
Para A igual a 0 temos:
Se A for igual a 1:
A identidade também vale para 1 + A.
A OR 1 =
A OR 1 =
Notes: .

## Slide 25: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A + 1 = 1
Para A igual a 0 temos:
Se A for igual a 1:
A identidade também vale para 1 + A.
A OR 1 = 0 OR 1
A OR 1 =
Já a adição de uma variável booleana à 1, resulta em 1. Visto que, na tabela verdade do OR basta um dos operandos ser verdadeiro para um resultado verdadeiro.
Notes: .

## Slide 26: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A + 1 = 1
Para A igual a 0 temos:
Se A for igual a 1:
A identidade também vale para 1 + A.
A OR 1 = 0 OR 1 = 1
A OR 1 =
Já a adição de uma variável booleana à 1, resulta em 1. Visto que, na tabela verdade do OR basta um dos operandos ser verdadeiro para um resultado verdadeiro.
Notes: .

## Slide 27: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A + 1 = 1
Para A igual a 0 temos:
Se A for igual a 1:
A identidade também vale para 1 + A.
A OR 1 = 0 OR 1 = 1
A OR 1 = 1 OR 1
Já a adição de uma variável booleana à 1, resulta em 1. Visto que, na tabela verdade do OR basta um dos operandos ser verdadeiro para um resultado verdadeiro.
Notes: .

## Slide 28: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A + 1 = 1
Para A igual a 0 temos:
Se A for igual a 1:
A identidade também vale para 1 + A.
A OR 1 = 0 OR 1 = 1
A OR 1 = 1 OR 1 = 1
Já a adição de uma variável booleana à 1, resulta em 1. Visto que, na tabela verdade do OR basta um dos operandos ser verdadeiro para um resultado verdadeiro.
Notes: .

## Slide 29: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer a ela mesma, resulta no próprio A.
A + A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A OR A =
A OR A =
Notes: .

## Slide 30: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer a ela mesma, resulta no próprio A.
A + A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A OR A = 0 OR 0
A OR A =
Notes: .

## Slide 31: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer a ela mesma, resulta no próprio A.
A + A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A OR A = 0 OR 0 = 0
A OR A =
Notes: .

## Slide 32: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer a ela mesma, resulta no próprio A.
A + A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A OR A = 0 OR 0 = 0 = A
A OR A =
Notes: .

## Slide 33: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer a ela mesma, resulta no próprio A.
A + A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A OR A = 0 OR 0 = 0 = A
A OR A = 1 OR 1
Notes: .

## Slide 34: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer a ela mesma, resulta no próprio A.
A + A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A OR A = 0 OR 0 = 0 = A
A OR A = 1 OR 1 = 1
Notes: .

## Slide 35: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer a ela mesma, resulta no próprio A.
A + A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A OR A = 0 OR 0 = 0 = A
A OR A = 1 OR 1 = 1 = A
Notes: .

## Slide 36: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 1.
Nessa operação sempre um dos termos será verdadeiro, pelo postulado da complementação. O que resulta em verdadeiro na operação OR.
A + = 1
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A OR (NOT A) =
A OR (NOT A) =
Notes: .

## Slide 37: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 1.
Nessa operação sempre um dos termos será verdadeiro, pelo postulado da complementação. O que resulta em verdadeiro na operação OR.
A + = 1
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A OR (NOT A) = 0 OR (NOT 0)
A OR (NOT A) =
Notes: .

## Slide 38: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 1.
Nessa operação sempre um dos termos será verdadeiro, pelo postulado da complementação. O que resulta em verdadeiro na operação OR.
A + = 1
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A OR (NOT A) = 0 OR (NOT 0) = 0 OR 1
A OR (NOT A) =
Notes: .

## Slide 39: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 1.
Nessa operação sempre um dos termos será verdadeiro, pelo postulado da complementação. O que resulta em verdadeiro na operação OR.
A + = 1
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A OR (NOT A) = 0 OR (NOT 0) = 0 OR 1 = 1
A OR (NOT A) =
Notes: .

## Slide 40: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 1.
Nessa operação sempre um dos termos será verdadeiro, pelo postulado da complementação. O que resulta em verdadeiro na operação OR.
A + = 1
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A OR (NOT A) = 0 OR (NOT 0) = 0 OR 1 = 1
A OR (NOT A) = 1 OR (NOT 1)
Notes: .

## Slide 41: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 1.
Nessa operação sempre um dos termos será verdadeiro, pelo postulado da complementação. O que resulta em verdadeiro na operação OR.
A + = 1
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A OR (NOT A) = 0 OR (NOT 0) = 0 OR 1 = 1
A OR (NOT A) = 1 OR (NOT 1) = 1 OR 0
Notes: .

## Slide 42: Álgebra Booleana – Postulados da adição
A adição de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 1.
Nessa operação sempre um dos termos será verdadeiro, pelo postulado da complementação. O que resulta em verdadeiro na operação OR.
A + = 1
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A OR (NOT A) = 0 OR (NOT 0) = 0 OR 1 = 1
A OR (NOT A) = 1 OR (NOT 1) = 1 OR 0 = 1
Notes: .

## Slide 43: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação na álgebra booleana representa a porta lógica E.
As regras da multiplicação booleana são as seguintes:
0 . 0 = 0
0 . 1 = 0
1 . 0 = 0
1 . 1 = 1
Também é possível estabelecer algumas identidades a partir dessas regras.
Notes: .

## Slide 44: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação na álgebra booleana representa a porta lógica E.
As regras da multiplicação booleana são as seguintes:
0 . 0 = 0
0 . 1 = 0
1 . 0 = 0
1 . 1 = 1
Também é possível estabelecer algumas identidades a partir dessas regras.
Nota-se que essas regras representam a tabela verdade do AND.
Notes: .

## Slide 45: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A por zero, resulta em 0. Já que na tabela verdade AND, basta um dos operandos ser falso para resultado falso.
A . 0 = 0
Como o ‘.’ equivale a operação AND, se A for igual a zero:
Se A for verdadeiro:
Essa identidade também vale para 0 . A.
A AND 0 =
A AND 0 =
Notes: .

## Slide 46: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A por zero, resulta em 0. Já que na tabela verdade AND, basta um dos operandos ser falso para resultado falso.
A . 0 = 0
Como o ‘.’ equivale a operação AND, se A for igual a zero:
Se A for verdadeiro:
Essa identidade também vale para 0 . A.
A AND 0 = 0 AND 0
A AND 0 =
Notes: .

## Slide 47: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A por zero, resulta em 0. Já que na tabela verdade AND, basta um dos operandos ser falso para resultado falso.
A . 0 = 0
Como o ‘.’ equivale a operação AND, se A for igual a zero:
Se A for verdadeiro:
Essa identidade também vale para 0 . A.
A AND 0 = 0 AND 0 = 0
A AND 0 =
Notes: .

## Slide 48: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A por zero, resulta em 0. Já que na tabela verdade AND, basta um dos operandos ser falso para resultado falso.
A . 0 = 0
Como o ‘.’ equivale a operação AND, se A for igual a zero:
Se A for verdadeiro:
Essa identidade também vale para 0 . A.
A AND 0 = 0 AND 0 = 0
A AND 0 = 1 AND 0
Notes: .

## Slide 49: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A por zero, resulta em 0. Já que na tabela verdade AND, basta um dos operandos ser falso para resultado falso.
A . 0 = 0
Como o ‘.’ equivale a operação AND, se A for igual a zero:
Se A for verdadeiro:
Essa identidade também vale para 0 . A.
A AND 0 = 0 AND 0 = 0
A AND 0 = 1 AND 0 = 0
Notes: .

## Slide 50: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
Já a multiplicação de uma variável booleana A por 1, resulta em A.
A . 1 = A
Para A igual a 0:
Se A for igual a 1 temos:
A identidade também vale para 1 . A.
A AND 1 =
A AND 1 =
Notes: .

## Slide 51: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
Já a multiplicação de uma variável booleana A por 1, resulta em A.
A . 1 = A
Para A igual a 0:
Se A for igual a 1 temos:
A identidade também vale para 1 . A.
A AND 1 = 0 AND 1
A AND 1 =
Notes: .

## Slide 52: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
Já a multiplicação de uma variável booleana A por 1, resulta em A.
A . 1 = A
Para A igual a 0:
Se A for igual a 1 temos:
A identidade também vale para 1 . A.
A AND 1 = 0 AND 1 = 0
A AND 1 =
Notes: .

## Slide 53: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
Já a multiplicação de uma variável booleana A por 1, resulta em A.
A . 1 = A
Para A igual a 0:
Se A for igual a 1 temos:
A identidade também vale para 1 . A.
A AND 1 = 0 AND 1 = 0 = A
A AND 1 =
Notes: .

## Slide 54: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
Já a multiplicação de uma variável booleana A por 1, resulta em A.
A . 1 = A
Para A igual a 0:
Se A for igual a 1 temos:
A identidade também vale para 1 . A.
A AND 1 = 0 AND 1 = 0 = A
A AND 1 = 1 AND 1
Notes: .

## Slide 55: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
Já a multiplicação de uma variável booleana A por 1, resulta em A.
A . 1 = A
Para A igual a 0:
Se A for igual a 1 temos:
A identidade também vale para 1 . A.
A AND 1 = 0 AND 1 = 0 = A
A AND 1 = 1 AND 1 = 1
Notes: .

## Slide 56: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
Já a multiplicação de uma variável booleana A por 1, resulta em A.
A . 1 = A
Para A igual a 0:
Se A for igual a 1 temos:
A identidade também vale para 1 . A.
A AND 1 = 0 AND 1 = 0 = A
A AND 1 = 1 AND 1 = 1 = A
Notes: .

## Slide 57: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A com ela mesma, resulta no próprio A.
A . A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A AND A =
A AND A =
Notes: .

## Slide 58: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A com ela mesma, resulta no próprio A.
A . A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A AND A = 0 AND 0
A AND A =
Notes: .

## Slide 59: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A com ela mesma, resulta no próprio A.
A . A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A AND A = 0 AND 0 = 0
A AND A =
Notes: .

## Slide 60: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A com ela mesma, resulta no próprio A.
A . A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A AND A = 0 AND 0 = 0 = A
A AND A =
Notes: .

## Slide 61: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A com ela mesma, resulta no próprio A.
A . A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A AND A = 0 AND 0 = 0 = A
A AND A = 1 AND 1
Notes: .

## Slide 62: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A com ela mesma, resulta no próprio A.
A . A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A AND A = 0 AND 0 = 0 = A
A AND A = 1 AND 1 = 1
Notes: .

## Slide 63: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A com ela mesma, resulta no próprio A.
A . A = A
Se A for igual a zero:
Se A for 1:
A AND A = 0 AND 0 = 0 = A
A AND A = 1 AND 1 = 1 = A
Notes: .

## Slide 64: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 0.
Nessa operação um dos termos será falso, de acordo ao postulado da complementação. O que resulta em falso na operação AND.
A . = 0
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A AND (NOT A) =
A AND (NOT A) =
Notes: .

## Slide 65: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 0.
Nessa operação um dos termos será falso, de acordo ao postulado da complementação. O que resulta em falso na operação AND.
A . = 0
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A AND (NOT A) = 0 AND (NOT 0)
A AND (NOT A) =
Notes: .

## Slide 66: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 0.
Nessa operação um dos termos será falso, de acordo ao postulado da complementação. O que resulta em falso na operação AND.
A . = 0
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A AND (NOT A) = 0 AND (NOT 0) = 0 AND 1
A AND (NOT A) =
Notes: .

## Slide 67: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 0.
Nessa operação um dos termos será falso, de acordo ao postulado da complementação. O que resulta em falso na operação AND.
A . = 0
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A AND (NOT A) = 0 AND (NOT 0) = 0 AND 1 = 0
A AND (NOT A) =
Notes: .

## Slide 68: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 0.
Nessa operação um dos termos será falso, de acordo ao postulado da complementação. O que resulta em falso na operação AND.
A . = 0
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A AND (NOT A) = 0 AND (NOT 0) = 0 AND 1 = 0
A AND (NOT A) = 1 AND (NOT 1) =
Notes: .

## Slide 69: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 0.
Nessa operação um dos termos será falso, de acordo ao postulado da complementação. O que resulta em falso na operação AND.
A . = 0
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A AND (NOT A) = 0 AND (NOT 0) = 0 AND 1 = 0
A AND (NOT A) = 1 AND (NOT 1) = 1 AND 0
Notes: .

## Slide 70: Álgebra Booleana – Postulados da multiplicação
A multiplicação de uma variável booleana A qualquer ao seu complemento, resulta em 0.
Nessa operação um dos termos será falso, de acordo ao postulado da complementação. O que resulta em falso na operação AND.
A . = 0
Com A igual a 0:
Se A for igual a 1:
A AND (NOT A) = 0 AND (NOT 0) = 0 AND 1 = 0
A AND (NOT A) = 1 AND (NOT 1) = 1 AND 0 = 0
Notes: .

## Slide 71: Álgebra Booleana – Grupo
({0, 1}, +, 0)
A | B | A + B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
({0, 1}, * , 1)
A | B | A . B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Em termos de grupo nós temos um conjunto de dois elementos: 0 e 1.
Notes: .

## Slide 72: Álgebra Booleana – Grupo
({0, 1}, +, 0)
A | B | A + B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
({0, 1}, * , 1)
A | B | A . B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Além disso, na álgebra booleana, temos a presença de dois grupos fechados, tendo como operadores a adição e multiplicação.
Notes: .

## Slide 73: Álgebra Booleana – Grupo
({0, 1}, +, 0)
A | B | A + B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
({0, 1}, * , 1)
A | B | A . B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Além disso, na álgebra booleana, temos a presença de dois grupos fechados, tendo como operadores a adição e multiplicação.
Sendo o elemento neutro, 0 e 1 respectivamente.
Notes: .

## Slide 74: Álgebra Booleana – Grupo
Isso implica que todas as operações resultarão sempre em um elemento do próprio grupo, e que a propriedade associativa e existência do elemento neutro são aplicáveis.
Uma operação com o elemento neutro faz com que o resultado seja igual ao outro operando.
Além da associatividade, a álgebra booleana ainda apresenta as propriedades de comutatividade e distributividade.
Notes: .

## Slide 75: Álgebra Booleana – Grupo
É possível ainda fazer a distributividade entre os grupos, o resultado também estará no sistema fechado.
A seguir veremos uma explicação mais detalhada sobre as propriedades comutativa, associativa e distributiva.
Notes: .

## Slide 76: Álgebra Booleana – Grupo
É possível ainda fazer a distributividade entre os grupos, o resultado também estará no sistema fechado.
A . (B + C) = AB + AC
A + (BC) = (A + B).(A +C)
A seguir veremos uma explicação mais detalhada sobre as propriedades comutativa, associativa e distributiva.
Notes: .

## Slide 77: Álgebra Booleana – Propriedades
Na álgebra booleana, assim como na matemática comum, se valem algumas propriedades aritméticas.
São elas: comutatividade, associatividade e distributividade.
A utilização dessas propriedades auxilia a manipular expressões algébricas, e até simplificá-las.
Notes: .

## Slide 78: Álgebra Booleana – Propriedade comutativa
Propriedade válida tanto na adição quanto na multiplicação.
Comutatividade na adição:
Comutatividade na multiplicação:
Notes: .

## Slide 79: Álgebra Booleana – Propriedade comutativa
Propriedade válida tanto na adição quanto na multiplicação.
Comutatividade na adição:
A + B = B + A
Comutatividade na multiplicação:
Notes: .

## Slide 80: Álgebra Booleana – Propriedade comutativa
Propriedade válida tanto na adição quanto na multiplicação.
Comutatividade na adição:
A + B = B + A
Comutatividade na multiplicação:
A.B = B.A
Notes: .

## Slide 81: Álgebra Booleana – Propriedade associativa
Também é válida na adição e multiplicação.
Associatividade na adição:
Associatividade na multiplicação:
Notes: .

## Slide 82: Álgebra Booleana – Propriedade associativa
Também é válida na adição e multiplicação.
Associatividade na adição:
A + (B + C) = (A + B) + C
Associatividade na multiplicação:
Notes: .

## Slide 83: Álgebra Booleana – Propriedade associativa
Também é válida na adição e multiplicação.
Associatividade na adição:
A + (B + C) = (A + B) + C
Associatividade na multiplicação:
A . (BC) = (AB) . C
Notes: .

## Slide 84: Álgebra Booleana – Propriedade distributiva
Na propriedade distributiva, temos que:
A . (B + C) = AB + AC
Essa equivalência pode ser percebida pela tabela verdade a seguir.
Notes: .

## Slide 85: Álgebra Booleana – Propriedade distributiva
A | B | C | B + C | A . (B + C) | AB | AC | AB + AC
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: .

## Slide 86: Álgebra Booleana – Propriedade distributiva
A | B | C | B + C | A . (B + C) | AB | AC | AB + AC
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: .

## Slide 87: Álgebra Booleana – Propriedade distributiva
Também temos que:
A + (B . C) = (A + B) . (A +C)
Essa equivalência pode ser percebida pela tabela verdade a seguir.

## Slide 88: Álgebra Booleana – Propriedade distributiva
A | B | C | B.C | A + (B.C) | A + B | A + C | (A+ B) . (A + C)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 89: Álgebra Booleana – Propriedade distributiva
A | B | C | B.C | A + (B.C) | A + B | A + C | (A+ B) . (A + C)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 90: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
O teorema de De Morgan define duas leis.
1ª) O complemento do produto é igual à soma dos complementos.
2ª) O complemento da soma é igual ao produto dos complementos.
A aplicação do teorema pode ser feita com duas ou mais variáveis:
1ª)
2ª)
Notes: .

## Slide 91: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
Podemos ainda fazer um paralelo com teoria de conjuntos, usando o diagrama de Venn.
A
B

## Slide 92: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
A operação de multiplicação representa .
A operação de adição representa .
A
B
B
A
B
A
B
A
B
A . B
A + B
A

## Slide 93: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
O complemento de A e B equivale ao ∉.
B
A
B
A
B
A
B
A
A
B

## Slide 94: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
1ª Lei de De Morgan:
B
A
A . B
B
A
B
A
B
B
A
A

## Slide 95: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
2ª Lei de De Morgan:
B
A
A
B
A + B
B
A
B
A
A
B

## Slide 96: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
A primeira lei De Morgan também pode ser observada na seguinte tabela.
A | B | A.B |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A | B | A.B |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: .

## Slide 97: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
A primeira lei De Morgan também pode ser observada na seguinte tabela.
A | B | A.B |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A | B | A.B |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: .

## Slide 98: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
A segunda lei De Morgan pode ser observada na seguinte tabela.
A | B | A + B |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A | B | A + B |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: .

## Slide 99: Álgebra Booleana – Teorema de De Morgan
A segunda lei De Morgan pode ser observada na seguinte tabela.
A | B | A + B |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A | B | A + B |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: .

## Slide 100: Álgebra Booleana – Quadro resumo
Postulados |  | 
Complementação | Adição | Multiplicação
A= 0  A= 1  | 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 1 | 0 . 0 = 0 0 . 1 = 0 1 . 0 = 0 1 . 1 = 1
Identidades |  | 
Complementação | Adição | Multiplicação
 | A + 0 = A A + 1 = 1 A + A = A A + = 1 | A . 0 = 0 A . 1 = A A . A = A A . = 0
Postulados |  | 
Complementação | Adição | Multiplicação
 | 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 1 | 0 . 0 = 0 0 . 1 = 0 1 . 0 = 0 1 . 1 = 1
Identidades |  | 
Complementação | Adição | Multiplicação
Propriedades | 
Comutativa | A + B = B + A
 | A . B = B . A
Associativa | A + (B + C) = (A + B) + C
 | A . (BC) = (AB) . C
Distributiva | A . (B + C) = AB + AC
 | A + (BC) = (A + B).(A +C)
Teorema de De Morgan | 
1ª) | 
2ª) | 
Propriedades | 
Comutativa | A + B = B + A
 | A . B = B . A
Associativa | A + (B + C) = (A + B) + C
 | A . (BC) = (AB) . C
Distributiva | A . (B + C) = AB + AC
 | A + (BC) = (A + B).(A +C)
Teorema de De Morgan | 
Notes: .

## Slide 101: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
Existem também algumas identidades auxiliares que ajudam a simplificar expressões.
Algumas delas serão deduzidas a seguir, sendo mostrado o caminho de dedução. As deduções podem ser feitas como treino para fixar os conceitos de álgebra booleana.
Notes: .

## Slide 102: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + A.B = A
A + A . B =
Exemplo
A + AB + AC =
Notes: .

## Slide 103: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + A.B = A
A + A . B = A + (A.B)
Exemplo
A + AB + AC =
Notes: .

## Slide 104: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + A.B = A
A + A . B = A + (A.B)
= A(1 + B)
(propriedade distributiva)
Exemplo
A + AB + AC =
Notes: .

## Slide 105: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + A.B = A
A + A . B = A + (A.B)
= A(1 + B)
= A . 1
(propriedade distributiva)
(identidade aditiva)
Exemplo
A + AB + AC =
Notes: .

## Slide 106: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + A.B = A
A + A . B = A + (A.B)
= A(1 + B)
= A . 1
= A
(propriedade distributiva)
(identidade aditiva)
(elemento neutro multiplicativo)
Exemplo
A + AB + AC =
Notes: .

## Slide 107: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + A.B = A
A + A . B = A + (A.B)
= A(1 + B)
= A . 1
= A
(propriedade distributiva)
(identidade aditiva)
(elemento neutro multiplicativo)
Exemplo
A + AB + AC = A + AC
Notes: .

## Slide 108: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + A.B = A
A + A . B = A + (A.B)
= A(1 + B)
= A . 1
= A
(propriedade distributiva)
(identidade aditiva)
(elemento neutro multiplicativo)
Exemplo
A + AB + AC = A + AC = A
Notes: .

## Slide 109: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + =
Notes: .

## Slide 110: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
Notes: .

## Slide 111: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
Notes: .

## Slide 112: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
Notes: .

## Slide 113: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
Notes: .

## Slide 114: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
Notes: .

## Slide 115: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
= (prop. distributiva)
Notes: .

## Slide 116: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
= (prop. distributiva)
A + =
Notes: .

## Slide 117: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
= (prop. distributiva)
A + = (ident. mult.)
Notes: .

## Slide 118: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
= (prop. distributiva)
A + = (ident. mult.)
= (elem. neutro adição)
Notes: .

## Slide 119: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
= (prop. distributiva)
A + = (ident. mult.)
= (elem. neutro adição)
= (1ª lei De Morgan)
Notes: .

## Slide 120: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
= (prop. distributiva)
A + = (ident. mult.)
= (elem. neutro adição)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
Notes: .

## Slide 121: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
= (prop. distributiva)
A + = (ident. mult.)
= (elem. neutro adição)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
Notes: .

## Slide 122: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A + = A + B
A + = (ident. comple.)
= (2ª lei De Morgan)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
= (prop. distributiva)
A + = (ident. mult.)
= (elem. neutro adição)
= (1ª lei De Morgan)
= (ident. comple.)
= (ident. comple.)
= A + B (ident. comple.)
Notes: .

## Slide 123: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A ( = AB
= A

## Slide 124: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A ( = AB
A ( =
= A

## Slide 125: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A ( = AB
A ( =
(propriedade distributiva)
= A

## Slide 126: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A ( = AB
A ( =
=
(propriedade distributiva)
(identidade multiplicativa)
= A

## Slide 127: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A ( = AB
A ( =
=
=
(propriedade distributiva)
(identidade multiplicativa)
(elem. neutro adição)
= A

## Slide 128: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A ( = AB
A ( =
=
=
(propriedade distributiva)
(identidade multiplicativa)
(elem. neutro adição)
= A
=

## Slide 129: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A ( = AB
A ( =
=
=
(propriedade distributiva)
(identidade multiplicativa)
(elem. neutro adição)
= A
=
(propriedade distributiva)

## Slide 130: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A ( = AB
A ( =
=
=
(propriedade distributiva)
(identidade multiplicativa)
(elem. neutro adição)
= A
=
= A.1
(propriedade distributiva)
(identidade aditiva)

## Slide 131: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
A ( = AB
A ( =
=
=
(propriedade distributiva)
(identidade multiplicativa)
(elem. neutro adição)
= A
=
= A.1
= A
(propriedade distributiva)
(identidade aditiva)
(elem. neutro multiplicação)

## Slide 132: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
(A + B)(A + ) = A
(A + B)(A + ) =

## Slide 133: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
(A + B)(A + ) = A
(A + B)(A + ) = AA + + AB + (propriedade distributiva)

## Slide 134: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
(A + B)(A + ) = A
(A + B)(A + ) = AA + + AB + (propriedade distributiva)
= A + + AB + (identidade multiplicativa)

## Slide 135: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
(A + B)(A + ) = A
(A + B)(A + ) = AA + + AB + (propriedade distributiva)
= A + + AB + (identidade multiplicativa)
= A + + AB + 0 (identidade multiplicativa)

## Slide 136: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
(A + B)(A + ) = A
(A + B)(A + ) = AA + + AB + (propriedade distributiva)
= A + + AB + (identidade multiplicativa)
= A + + AB + 0 (identidade multiplicativa)
= A + A() (propriedade distributiva)

## Slide 137: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
(A + B)(A + ) = A
(A + B)(A + ) = AA + + AB + (propriedade distributiva)
= A + + AB + (identidade multiplicativa)
= A + + AB + 0 (identidade multiplicativa)
= A + A() (propriedade distributiva)
= A + A.(1) (identidade aditiva)

## Slide 138: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
(A + B)(A + ) = A
(A + B)(A + ) = AA + + AB + (propriedade distributiva)
= A + + AB + (identidade multiplicativa)
= A + + AB + 0 (identidade multiplicativa)
= A + A() (propriedade distributiva)
= A + A.(1) (identidade aditiva)
= A + A (elemento neutro mult.)

## Slide 139: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
(A + B)(A + ) = A
(A + B)(A + ) = AA + + AB + (propriedade distributiva)
= A + + AB + (identidade multiplicativa)
= A + + AB + 0 (identidade multiplicativa)
= A + A() (propriedade distributiva)
= A + A.(1) (identidade aditiva)
= A + A (elemento neutro mult.)
= A (identidade aditiva)

## Slide 140: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
AB + = AB + AC
AB + =

## Slide 141: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
AB + = AB + AC
AB + = A(B + )
(propriedade distributiva)

## Slide 142: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
AB + = AB + AC
AB + = A(B + )
= A(B + C)
(propriedade distributiva)
(identidade auxiliar, slide 46)

## Slide 143: Álgebra Booleana – Identidades Auxiliares
AB + = AB + AC
AB + = A(B + )
= A(B + C)
= AB + AC
(propriedade distributiva)
(identidade auxiliar, slide 46)
(propriedade distributiva)

## Slide 144: Referências Bibliográficas
IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. Elementos de Eletrônica Digital. 40. ed. São Paulo: Érica, 2008.
TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 12. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book.
NELSON, Victor P. et al. Digital logic circuit analysis and design. 1. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1995.